伊金霍洛旗市场监督管理局凝胶净化系统固相萃取仪单一来源采购的公示

一、采购单位：伊金霍洛旗市场监督管理局。

二、采购项目：伊金霍洛旗市场监督管理局采购凝胶净化系统固相萃取仪

三、预算金额：600000元。

四、采购项目供应商：沈阳隆瑞科技有限公司。

五、拟采用采购方式：单一来源。

六、申请理由：1.本采购是为系统升级与Labtech在线浓缩系统及单通道固相萃取仪联机使用，此模块产于美国Labtech，型号为Autoclean，是整体进口仪器，该模块包括凝胶净化系统主机一台及净化工作站一台，必须要满足现有的凝胶净化模块使用的技术和安全要求，在国内只能从设备授权代理经销商才能买到，具有购买的唯一性。

2.所购全自动凝胶净化需要厂家授权经销商提供相关技术工程师进行上门升级安装并调试仪器，并进行仪器使用维护及安全操作的全面培训。

综上所述，故采用单一来源采购方式。

七、采购内容：详见附件。

八、其他事项：现将以上情况公示，如有异议，请于公示之日起五个工作日（2019年8月27日-2019年9月3日）内携带书面材料与以下联系人联系，逾期提出的异议将不再受理。

九、联系方式：

采购单位联系人：张女士       联系电话：15149680287

采购监督管理办联系人：赵女士   联系电话：0477-8690039

交易中心联系人：杨先生         联系电话：0477-8960009

鄂尔多斯市伊金霍洛旗公共资源交易中心

二〇一九年八月二十七日

附件：

全自动凝胶净化系统

型号：AutoClean    生产厂家：美国LABTECH

1、用途:

用于净化分离含痕量、超痕量农药残留样品，或净化含油、脂肪等复杂基质样品中的大分子保留目标小分子，或收集目标大分子去除小分子杂质，满足EPA3640要求，适于农产品检测、食品检测、环境检测及生命科学领域，提高分析的灵敏度与准确性，延长色谱柱使用寿命。该套系统可升级为定量浓缩、全自动固相萃取等多联机系统。

2、技术指标：

2.1 高度自动化完成样品进样、分离净化、目标组分收集等系列操作、GPC净化工作站完成数据采集，数据保存和管理等一系列操作。设备外观具有工作状态指示灯，清楚显示个步骤工作状况，远距离可视。

2.2 全自动液体处理器

2.2.1可以实现样品自动进样和组分自动收集，支持有序进样和随机采样的功能。

*2.2.2 XYZ轴自动进样器和馏分收集液体处理器，可以放置4个样品瓶架且样品瓶架的位置和类型可以自由设定。配置样品托盘24位60ml收集架 , 32位  20ml进样架，可以非常灵活的适合90位2ml、8位110ml等多种规格的收集架和收集瓶；可以程序设定任意一个进样及收集位置

2.2.3浸入式流动清洗，清洗工作台可对进样针进行内外自动清洗。

2.2.4人为触碰机械臂后，无需重新校准位置，设备可自动归位校正进样针，减少仪器意外故障率

*2.2.5双针结构，进样针、收集针分别独立，避免交叉污染。

2.3 凝胶净化系统主机

2.3.1输液泵：高精度双柱塞串联输液泵

*2.3.2流量范围： 0.001-10.000mL/min,流量重复性： 0.08％RSD,流量准确度：±1％,最大工作压力： 6000psi

*2.4 检测器：可变波长紫外检测器,波长范围：190-600nm；波长准确度：1nm，波长精度：0.2nm

2.5 精密注射泵

2.5.1可以通过不锈钢定量环实现精密的满环进样,精密注射泵保证准确和重现性高的部分环进样且进样体积可设定。

2.5.2通过注射泵对必要管路进行可设体积和次数的清洗降低交叉污染

2.5.3配置10mL注射泵，5ml、10ml等多种规格注射泵可选，准确度0.1％

*2.6 高效不锈钢凝胶净化柱

2.6.1 50/50乙酸乙酯/环己烷高效不锈钢柱（20*300mm）一根，在保证分离效果的前提下，减少样品净化时间和溶剂体积

2.6.2采用符合EPA标准的S-X3凝胶净化填料，标准70g填料填装，满足凝胶柱上样量需求，中压填装技术进行填装分离更加迅速

2.6.3净化能力验证：根据EPA3640A方法进行设备校正，满足方法要求及分离度前提下，25min完成样品净化，减少有机溶剂浪费，节约时间。

2.7工作站

2.7.1可对泵、检测器及组分收集器进行反控，图形化界面设置净化及组分收集程序，界面实时显示色谱图，色谱图在线运行可实时调整及校正。

2.7.2具有定时收集、分段收集、判峰收集、判电压收集、及其组合方式等收集模式。

2.7.3具有批处理功能，可进行批表编辑、插入、删除、保存、暂停等功能。

2.7.4数据输出到Word或Excel中进一步处理

2.7.5中英文双语界面，可自由切换。

2.8 整套系统支持升级与在线浓缩系统及单通道及多通道固相萃取仪联机使用

配 置

自动液体处理器(含自动进样、自动收集)                  1套

凝胶净化系统主机                            1台

（内置包含：双柱塞恒流输液泵、可变波长检测器、液路管理系统）

ID20×300mm  不锈钢净化柱                             1根

BIO-Beads S-X3 Packing   BIO-Beads S-X3填料

净化工作站                                   1套

启动包及配件                                           1 套

20mL 32位瓶架                                          2个

60mL 24位瓶架                                          2个

60ml收集瓶（瓶/垫/盖）                               100个

20ml进样瓶（瓶/垫/盖）                               100个

中英文操作手册                                         1 份