内国土资储备字〔2018〕100号

关于《内蒙古自治区准格尔煤田罐子沟一矿北侧11号区块煤炭资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明

内蒙古自治区矿产资源储量评审中心对《内蒙古自治区准格尔煤田罐子沟一矿北侧11号区块煤炭资源储量核实报告》矿产资源储量通过评审（评审意见书文号：内国土资储评字〔2018〕27号），并已将评审过程中有关材料提交内蒙古自治区国土资源厅。评审基准日为2016年12月31日。内蒙古自治区矿产资源储量评审中心及其聘请的评审专家，符合相应资格的要求，已经矿产资源储量评审备案。

二○一八年七月三日

《内蒙古自治区准格尔煤田罐子沟一矿北侧

11号区块煤炭资源储量核实报告》煤炭资源量

评 审 意 见 书

内国土资储评字〔2018〕27号

内蒙古自治区矿产资源量评审中心

二〇一八年五月十五日

报告送审单位：鄂尔多斯市国土资源局

报告编制单位：内蒙古自治区煤田地质局151勘探队

主要编写人：贾润柱  刘国兴  谢世英

报告完成日期：2017年1月

评审受理日期：2017年2月3日

汇报人：闫  慧

评审专家组

组  长：秦胜利

成  员：杨补旺  尹连朝  孟令伟

评审方式：会议评审

评审会议日期：2017年2月15日

评审会议地点：呼和浩特市

一、评审的依据

（一）评审的政策依据

根据内蒙古自治区国土资源厅对鄂尔多斯市国土资源局申请的边角煤炭资源以市场方式出让探矿权请示的批复文件《关于边角煤炭资源处置有关事宜的批复》（内国土资字[2016]580号）和2017年12月15日内蒙古自治区国土资源厅对鄂尔多斯市国土资源局《关于鄂尔多斯市9个拟出让边角煤炭资源探矿权有关事宜的批复》（内国土资字[2017]614号），2017年2月3日内蒙古自治区矿产资源储量评审中心受理了由鄂尔多斯市国土资源局提交，内蒙古自治区煤田地质局151勘探队编写的《内蒙古自治区准格尔煤田罐子沟一矿北侧11号区块煤炭资源储量核实报告》。2017年2月15日，内蒙古自治区矿产资源储量评审中心组织专家组对获得的煤炭资源量进行了审查。

（二）评审的技术依据

该煤炭资源储量核实报告的评审目的是为自治区国土资源厅组织出让该区块煤炭资源探矿权做准备。评审工作主要技术依据为：

1、《固体矿产资源/储量分类》（GB/T17766-1999）；

2、《煤、泥炭地质勘查规范》（DZ/T0215-2002）；

3、《固体矿产资源量核实报告编写规定》（国土资发[2007]26号）。

二、本核实报告依据的有关技术资料及质量评述

1、1979年～1983年，内蒙古自治区煤田地质153勘探队在准格尔煤田南部进行详查勘探工作，面积454.7km2，完成主要工作量有：1:5000地形地质检测470km2，1:5000综合水文地质测绘470km2，施工钻孔263个，工程量68974.88m，抽水试验8段，于1983年8月编制了《内蒙古自治区伊克昭盟准格尔煤田南部详查勘探地质报告》，该报告由原煤炭工业部地质局于1984年9月6日以“（84）煤地地字第277号”文审查批准，报告提交B+C+D级储量1262168万吨；其中：B+C级储量832486万吨，D级储量314490万吨。本次利用该报告钻孔14个，工程量3380.82m。

该报告是本次核实资源量对比的依据。

2、2004年，内蒙古煤田地质局153勘探队在准格尔煤田魏家峁进行了露天勘探工作，面积52.63km2。完成：1:5000地形地质图修测68km2，施工钻孔95个（包括2个水文兼工程地质孔、3个工程地质孔），工程量11471.47m，采集送验各种样品899个，2005年1月提交的《内蒙古自治区准格尔煤田魏家峁露天勘探地质报告》。该报告在国土资源部矿产资源储量评审中心以“国土资矿评储字[2005]22号”文通过评审，以“国土资储备字[2005]33号”文进行了备案，备案煤炭总资源储量97718万吨，其中：探明的（预可采）储量（121）7347万吨，控制的（预可采）储量（122）39238万吨，探明的（预可研）经济基础储量（121b）10204万吨；控制的经济基础储量（122b）54497万吨；推断的内蕴经济资源量（333）33017万吨。本次利用该报告钻孔11个，工程量1940.91m。

3、2007年内蒙古龙旺地质勘探有限责任公司在罐子沟一矿进行了勘探工作。完成主要工作量：1:10000地形图测量17.1671km2，1：10000水文地质测量17.1671km2，钻孔24个/5022.15m，采集各类样品387件（组/块），2009年3月编制了《内蒙古自治区准格尔煤田南部详查区罐子沟一矿煤炭生产勘探报告》，报告在北京中矿联咨询中心以“ 中矿蒙储评字[2010]143号”文通过评审，在内蒙古自治区国土资源厅以“内国土资储备字[2010]193号”文进行了备案，备案资源储量40794万吨，其中探明的（预可研）经济基础储量（121b）16525万吨，控制的经济基础储量（122b）19443万吨，推断的内蕴经济资源量（333）4826万吨。本次利用该报告钻孔3个，工程量577.57m。

4、利用的工作量：本次核实共利用以往各勘查阶段钻孔资料28个，工程量5899.30m。利用主要实物工作量见表1。

表1      利用以往工程及数量统计表

| 项目 | 单位 | 《内蒙古自治区准格尔煤田南部详查勘探地质报告》1983年8月 | 《内蒙古自治区准格尔煤田魏家峁露天勘探地质报告》2005年1月 | 《内蒙古自治区准格尔煤田南部详查区罐子沟一矿煤炭生产勘探报告》 2009年3月 | 本 次 核 实 利 用 工程量 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总工程量 | 本次利用 | 总工程量 | 本次利用 | 总工程量 | 本次利用 |  |
| 工程测量 | 个 | 263 | 14 | 95 | 11 | 24 | 3 | 28 |
| 钻 探 | m 孔 | 68974.88263 | 3380.82 14 | 11471.47 95 | 1940.91 11 | 5022.15 24 | 577.57 3 | 5899.30 28 |
| 物探测井 | m/孔 | 54070 260 | 3263.68 14 | 10698.62 95 | 1841.40 11 | 4830.35 24 | 562.00 3 | 5667.08 28 |
| 抽水试验 | 层次 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 3 |
| 封孔检查孔 | 个 | 2(248、 69号孔) | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 各 类 样 品 | 煤芯煤样 | 个 | 4486 | 83 | 629 | 68 | 194 | 26 | 177 |
|  | 顶底板夹矸样 | 组 | 314 |  | 68 | 24 |  |  | 24 |
|  | 简选样 | 个 | 1 |  | 19 |  | 2 | 2 | 2 |
|  | 瓦斯样 | 个 | 21 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |
|  | 岩 样 | 组 | 306 | 101 | 181 | 181 | 159 |  | 282 |
|  | 水 样 | 个 | 41 | 1 | 2 | 2 | 6 |  | 3 |

本次报告编制利用的煤质分析样品，均按规程规范采取化验；利用的28个钻孔中，质量为甲级孔17个，乙级孔9个，丙级孔2个。共见可采煤层66层，综合评定结果为优质层43层，合格层23层，优质合格层率100%。

三、核实区基本情况

（一）位置、交通

核实区位于长滩露天煤矿、魏家峁露天煤矿与罐子沟一矿之间，为狭长不规则区域，行政区划隶属于准格尔旗龙口镇管辖。其地理坐标（1954北京坐标系）：

东经111°14′00″～ 111°17′59″；

北纬  39°32′15″～ 39°34′30″，面积3.09km2。

核实区北距准格尔旗薛家湾镇约40km。S31高速在核实区西北边缘处通过，由S103省道向北约25km与G18荣乌高速、S31呼准高速相接，沿G18高速向西通往鄂尔多斯市东胜区，沿S31高速向北通往准格尔旗薛家湾镇和呼和浩特市。大（同）准（格尔）铁路、准（格尔）东（胜）铁路途径薛家湾，准东铁路途径沙圪堵，交通比较方便。

（二）核实区范围拐点坐标

依据内蒙古自治区国土资源厅对鄂尔多斯市国土资源局《关于鄂尔多斯市9个拟出让边角煤炭资源探矿权有关事宜的批复》（内国土资字[2017]614号），本核实区范围由20个拐点圈定，面积3.09km2，详见表2。

（三）核实区现场核查情况

编制单位组织人员对核实区进行了实地踏勘，地表无事实压覆，也未发现采空区和老窑。

（四）核实区煤层及煤质

1、煤层：核实区山西组和太原组上岩段含煤地层中，自上而下发育可采煤层3层（6、6下、8号煤层），6号煤层全区可采，6下、8号煤层大部可采，均为较稳定煤层。煤层可采厚度9.95～27.40m，平均19.13m，可采含煤系数15%。

表2    11号区块范围及资源储量估算范围拐点坐标一览表

| 拐点编号 | 1954北京坐标系 | 1980西安坐标系 |
| --- | --- | --- |
|  | X（m） | Y（m） | 经度 | 纬度 | X（m） | Y（m） | 经度 | 纬度 |
| 1 | 4382443.75 | 37521120.92 | 111°14′45″ | 39°34′30″ | 4382396.77 | 37521049.93 | 111°14′42″ | 39°34′31″ |
| 2 | 4382442.61 | 37520049.45 | 111°14′00″ | 39°34′30″ | 4382395.64 | 37519978.45 | 111°13′57″ | 39°34′31″ |
| 3 | 4382260.46 | 37520059.06 | 111°14′00″ | 39°34′24″ | 4382213.47 | 37519988.06 | 111°13′57″ | 39°34′25″ |
| 4 | 4382260.14 | 37520980.04 | 111°14′39″ | 39°34′24″ | 4382213.16 | 37520909.05 | 111°14′36″ | 39°34′25″ |
| 5 | 4381570.21 | 37522730.08 | 111°15′52″ | 39°34′01″ | 4381523.23 | 37522659.09 | 111°15′49″ | 39°34′02″ |
| 6 | 4381516.26 | 37522850.25 | 111°15′57″ | 39°33′60″ | 4381469.28 | 37522779.26 | 111°15′54″ | 39°34′01″ |
| 7 | 4380850.17 | 37524520.10 | 111°17′07″ | 39°33′38″ | 4380803.20 | 37524449.13 | 111°17′04″ | 39°33′39″ |
| 8 | 4379029.97 | 37525760.10 | 111°17′59″ | 39°32′39″ | 4378982.99 | 37525689.14 | 111°17′56″ | 39°32′40″ |
| 9 | 4378329.92 | 37524450.04 | 111°17′04″ | 39°32′16″ | 4378282.93 | 37524379.08 | 111°17′01″ | 39°32′17″ |
| 10 | 4378291.35 | 37523668.08 | 111°16′31″ | 39°32′15″ | 4378244.36 | 37523597.11 | 111°16′28″ | 39°32′16″ |
| 11 | 4378298.71 | 37525789.51 | 111°17′60″ | 39°32′15″ | 4378251.72 | 37525718.55 | 111°17′57″ | 39°32′16″ |
| 12 | 4380148.40 | 37525784.30 | 111°17′60″ | 39°33′15″ | 4380101.43 | 37525713.33 | 111°17′57″ | 39°33′16″ |
| 13 | 4380146.03 | 37525068.02 | 111°17′30″ | 39°33′15″ | 4380099.05 | 37524997.06 | 111°17′27″ | 39°33′16″ |
| 14 | 4380608.65 | 37525066.48 | 111°17′30″ | 39°33′30″ | 4380561.68 | 37524995.51 | 111°17′27″ | 39°33′31″ |
| 15 | 4380607.53 | 37524708.48 | 111°17′15″ | 39°33′30″ | 4380560.55 | 37524637.51 | 111°17′12″ | 39°33′31″ |
| 16 | 4381532.68 | 37524705.49 | 111°17′15″ | 39°33′60″ | 4381485.71 | 37524634.51 | 111°17′12″ | 39°34′01″ |
| 17 | 4381529.12 | 37523630.90 | 111°16′30″ | 39°33′60″ | 4381482.15 | 37523559.92 | 111°16′27″ | 39°34′01″ |
| 18 | 4381991.78 | 37523629.80 | 111°16′30″ | 39°34′15″ | 4381944.81 | 37523558.82 | 111°16′27″ | 39°34′16″ |
| 19 | 4381987.60 | 37522197.52 | 111°15′30″ | 39°34′15″ | 4381940.62 | 37522126.53 | 111°15′27″ | 39°34′16″ |
| 20 | 4382450.33 | 37522196.47 | 111°15′30″ | 39°34′30″ | 4382403.36 | 37522125.48 | 111°15′27″ | 39°34′31″ |
| 面积：3.09km2，赋煤标高840～1080m。 |

2、煤质：核实区各煤层黏结指数平均为4～6，透光率均在80％以上，浮煤挥发分平均值在38.62～40.29％之间，根据《中国煤炭分类》（GB/T 5751-2009）标准，确定核实区的煤类为长焰煤。

核实区的各可采煤层为低～中灰、高挥发分、低～中硫、低磷、特低砷、高发热量煤，煤对CO2的化学反应性差，可选性为中等～极难选。主要用途为民用燃料及动力用煤。

3、其它有益矿产：稀散元素等其它矿产均无工业利用价值。

四、资源量估算采用工业指标

核实区地层沿走向和倾向产状平缓，地层倾角不大于5°，煤类为长焰煤，属非炼焦用煤，井工开采。根据中华人民共和国发布的《煤、泥炭地质勘查规范》(DZ/T0215—2002)附录E（表E2）煤炭资源量估算指标的规定，确定本次资源量估算的工业指标如下：

1、煤层可采厚度：0.80m；

2、原煤最高灰分（Ad）：40%。

3、原煤最高硫分（St.d）：3%。

4、原煤最低发热量（Qnet.d）：17.0MJ/kg。

本次核实采用的工业指标符合现行规范的要求。与“南详报告”资源量估算工业指标一致。

五、主要工作成果及资源储量估算情况

（一）通过对已有资料的分析研究，初步了解了核实区地质构造形态，核实区地质构造属简单类型。

（二）大致了解核实区含煤地层为山西组和太原组，含可采煤层3层；煤质为低～中灰、高挥发分、低～中硫、低磷、特低砷、高发热量煤的长焰煤。

（三）据邻区报告资料，大致了解了核实区水文、工程、环境地质概况，认为核实区水文地质条件、工程地质条件和地质环境资料中等，矿床开采技术条件勘查类型为开采技术条件中等的复合问题矿床。

（四）对利用的以往勘查工程进行了质量评述。

（五）大致了解了核实区其它有益矿产情况，认为核实区无可利用的其它有益矿产。

（六）本核实报告是依据核实区周边以往多个地质报告有关成果编制的，核实报告所依据的基础资料较丰富，编制方法及内容符合有关规定。

本次参加资源量估算的煤层有3层，估算采用的工业指标符合现行规范一般工业指标要求。资源储量估算采用水平投影地质块段法，采用的估算参数正确，估算结果可靠。根据核实区的勘查类型，较稳定煤层以1000×1000m的工程间距圈定控制的资源量，以2000×2000m的工程间距圈定推断的资源量。核实的资源储量均在“自治区国土资源厅批准的区块范围坐标文件（内国土资字[2017]614号）”11号区块范围内，具体拐点编号及坐标见表2，资源量估算方法选择合适，参数确定正确，块段划分合理，估算结果基本可靠。

截至2016年12月31日，核实区共估算保有煤炭资源量7792万吨，其中控制的内蕴经济资源量（332）7484万吨，推断的内蕴经济资源量（333）308万吨。控制的内蕴经济资源量（332）占核实区总资源量的96%。核实区赋煤标高840-1080m。

（六）本次核实范围与《内蒙古自治区准格尔煤田南部详查勘探地质报告》（1983年8月）资源储量估算重叠区对比，资源储量减少320万吨，其原因为核实区周边有新的勘查工程投入，致使各煤层的视密度、块段平均厚度、煤层赋存面积和可采面积等均发生了变化，导致重叠区资源储量的变化，变化原因解释符合实际。

六、存在主要问题及今后工作中的建议

1、建议加强周边煤矿采掘情况调查，查明核实区周边是否存在越界开采等情况。

2、加强有益矿产的调查评价。

3、本次核实煤层气评价是利用《内蒙古自治区东胜煤田煤层气资源评价》的结论，下一步工作时要做具体测试工作，确保评价的可靠性。

七、结论意见

本核实区此次煤炭资源储量核实工作未投入新的工作量，该报告主要利用以往周边地质勘查成果资料编制而成。勘查阶段已达到详查阶段，根据《固体矿产资源/储量分类》（GB/T17766-1999）及《煤、泥炭地质勘查规范》（DZ/T0215-2002）等规范，经专家审查，一致同意审查通过《内蒙古自治区准格尔煤田罐子沟一矿北侧11号块段煤炭资源储量核实报告》及提交的煤炭资源储量（见表3）。该报告可以作为进一步地质勘查工作的依据（通过进一步地质勘查工作，本区煤炭资源储量可能会发生较大变化）。

表3  截止到2016年12月31日罐子沟一矿北侧11号区块煤炭资源量估算结果表

| 煤类 | 煤 层 号 | 赋煤 标高 （m） | 查明资源量（万吨） | 保有资源量（万吨） | 资源量 类 型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 资源量类型 | 原报告 | 本次核实 | 变化情况 |  |  |
| 长 焰 煤 (CY) | 6 | 920 ～1060 | B | 6721 | 6931 | +210 | 6931 | 332 |
|  |  |  | C | 618 |  | -618 |  | 333 |
|  |  |  | D |  |  |  |  | 333 |
|  |  |  | ∑ | 7339 | 6931 | -408 | 6931 | ∑ |
|  | 6下 | 960 ～1080 | B |  | 283 | +283 | 283 | 332 |
|  |  |  | C | 371 | 129 | -242 | 129 | 333 |
|  |  |  | D | 48 |  | -48 |  | 333 |
|  |  |  | ∑ | 419 | 412 | -7 | 412 | ∑ |
|  | 8 | 840 ～1060 | B |  | 270 | +270 | 270 | 332 |
|  |  |  | C | 179 | 179 | 0 | 179 | 333 |
|  |  |  | D | 175 |  | -175 |  | 333 |
|  |  |  | ∑ | 354 | 449 | +95 | 449 | ∑ |
|  | 合计 | 840 ～1080 | B | 6721 | 7484 | +763 | 7484 | 332 |
|  |  |  | C | 1168 | 308 | -860 | 308 | 333 |
|  |  |  | D | 223 |  | -223 |  | 333 |
|  |  |  | ∑ | 8112 | 7792 | -320 | 7792 | ∑ |

注：1、表中的原报告重叠区为1984年9月6日原煤炭工业部地质局以“（84）煤地地字第277号”文审查批准的《内蒙古自治区准格尔煤田南部详查勘探地质报告》（1983年8月）与本次核实资源量估算重叠范围；

2、表中的332为控制的内蕴经济资源量（332）；333为推断的内蕴经济资源量（333）。

3、表中“+”表示本次核实比“南详报告”增加的资源量；“-”表示本次核实比“南详报告”减少的资源量。

附件：1、《内蒙古自治区准格尔煤田罐子沟一矿北侧11号区块煤炭资源量核实报告》矿产资源储量评审专家组人员名单；

2、《内蒙古自治区准格尔煤田罐子沟一矿北侧11号区块煤炭资源量核实报告》矿产资源储量评审会议出席人员名单；

3、本次报告与最近一次报告范围关系图。

附件1：

《内蒙古自治区准格尔煤田罐子沟一矿北侧11号区块煤炭资源量核实报告》矿产资源储量

评审专家组人员名单

| 专家组 | 序号 | 姓 名 | 性别 | 评审内容 | 职称 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 1 | 秦胜利 | 男 | 地 质 | 教授级高工 |  |
| 成员 | 2 | 杨补旺 | 男 | 地 质 | 教授级高工 |  |
|  | 3 | 尹连朝 | 男 | 地 质 | 高级工程师 |  |
|  | 4 | 孟令伟 | 男 | 地 质 | 高级工程师 |  |

附件2：

《内蒙古自治区准格尔煤田罐子沟一矿北侧11号区块煤炭资源量核实报告》矿产资源储量

评审会议出席人员名单

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 工 作 单 位 | 职务/职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秦胜利 | 男 | 内蒙古自治区煤田地质局 | 教授级高工 |
| 2 | 杨补旺 | 男 | 内蒙古自治区地质勘查基金管理中心 | 教授级高工 |
| 3 | 尹连朝 | 男 | 内蒙古自治区煤田地质局 | 高级工程师 |
| 4 | 孟令伟 | 男 | 内蒙古自治区煤田地质局 | 高级工程师 |
| 5 | 杜凤玲 | 女 | 内蒙古自治区煤田地质局153勘探队 | 总工程师 |
| 6 | 闫 慧 | 男 | 内蒙古自治区煤田地质局153勘探队 | 助理工程师 |
| 7 | 郭俊刚 | 男 | 内蒙古自治区煤田地质局153勘探队 | 助理工程师 |
| 8 | 朱 宏 | 男 | 内蒙古自治区煤田地质局153勘探队 | 助理工程师 |
| 9 | 付 亮 | 男 | 内蒙古自治区煤田地质局153勘探队 | 助理工程师 |
| 10 | 王胜鹏 | 男 | 内蒙古自治区煤田地质局153勘探队 | 技术员 |
| 11 | 白玉林 | 男 | 鄂尔多斯市国土资源局 | 院 长 |

附件3：

本次报告与最近一次报告范围关系图